## Slide 1
Introduction à l’électronique Numérique
Électronique combinatoire

## Slide 2
BIBLIOGRAPHIE
Livres
Sites WEB
    « Logique Combinatoire et Séquentielle »
    Claude BRIE, Ed: Ellipse
    ISBN-13 : 978-2729814250
    « Mini-manuel d'architecture de l'ordinateur »
    Jacques Jorda & Abdelaziz M'zoughi, Ed: Dunod,
    ISBN-13 : 978-2-10-057411-7
  http://dado59.free.fr/www2/automatique.htm
  http://xcotton.pagesperso-orange.fr/electron/coursetdocs.htm

## Slide 3
Les différents types de codage
La logique combinatoire
  Le système combinatoire
  La logique booléenne
  Les tableaux de Karnaugh
Synthèse de systèmes combinatoires
Plan du Cours

## Slide 4
I. Les systèmes de codage binaires
Le système de numération le mieux adapté pour effectuer des calculs est le système binaire, ou à base 2, qui ne comprend que deux caractères 0 et 1.
Dans un système numérique quelconque, les informations circulent sous la forme de mots binaires formés de suites de 1 et de 0. On fixe à l'avance le nombre d'élément de ces mots (un octet est un mot de huit éléments) et la manière de les écrire appelée code
Chaque élément de ces mots binaires est appelé élément binaire (eb) ou plus communément bit, contraction de l'expression "binary digit
Il existe plusieurs façons d'écrire les mots binaires car, selon les besoins, on a développé plusieurs codes
Introduction

## Slide 5
I. Les systèmes de codage binaires
Définition
Si l’on considère la base décimale (10) :
Les caractères (chiffres) définissant la base sont : 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Un mot (ou nombre) est une combinaison de ces 10 caractères
Ex : 1664
Mot de 4 caractères
Poids
fort
Poids
faible
Le nombre se décompose sous la forme :
1664 = 1 * 103 + 6 * 102 + 6 * 101 + 4 * 10 0
Base
Poids

## Slide 6
I. Les systèmes de codage binaires
Le codage binaire naturel (base 2)
Comme précédemment, tout nombre binaire peut s'écrire comme un développement suivant les puissances de 2
1100101 = 1*26 + 1*25 + 0*24 + 0*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20
Base
Poids
Poids
fort
MSB
Poids
faible
LSB
1100101

## Slide 7
Code décimal | Code binaire naturel
0 | 0
1 | 1
2 | 10
3 | 11
4 | 100
5 | 101
6 | 110
7 | 111
8 | 1000
9 | 1001
10 | 1010
11 | 1011
12 | 1100
13 | 1101
14 | 1110
15 | 1111
I. Les systèmes de codage binaires
Le codage binaire naturel (base 2)

## Slide 8
I. Les systèmes de codage binaires
Le codage hexadécimal (base 16)
Les caractères définissant la base sont : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Le nombre s’écrit :
F2AH = 15 * 162 + 2 * 161+ 10 * 160 = 8382d
Le principal avantage de ce code est de pouvoir codé sur un mot court, un chiffre binaire important
1001 0101 1101b =
1 caractère hexa code 4 bits (ou quartet)

## Slide 9
Le passage d’un code à l’autre
I. Les systèmes de codage binaires
Binaire vers hexadécimal
Un nombre hexadécimal est « découpable » en quartets facilement codables en binaire. Donc, pour convertir du binaire en hexadécimal, on divise le nombre binaire en « tranches de quatre » en partant de la droite. Chacun des « paquets » est ensuite converti en hexadécimal.
1001 0101 1101b = H
1 caractère hexa code 4 bits (ou quartet)
  ATTENTION ! très important :
Un nombre est une entité qui dispose d'une représentation dans chaque système de numération. Sa valeur est une constante indépendante de tout système de numération.
  Exemples :
  N = (12) 10 = (1100) 2 = (C) 16 N = (8)10 = (?)2 = (?)16
  N = (11010,01) 2 = ( ?)10 =( ?)16 N=(1E)16 = ( ?)10 =( ?)2

## Slide 10
I. Les systèmes de codage binaires
Le codage binaire réfléchit ou code Gray (base 2)
Dans ce code, deux nombres successifs ne diffèrent que d'un bit. Il a été élaboré pour éviter les risques d'erreur de détection d'une information dans les systèmes réels
Règle lorsque l’on compte :
on change le bit de poids faible en premier. Si la combinaison existe, on passe au bit de rang supérieur
On ne peut changer qu’un seul bit à la fois (d’une ligne sur l’autre)

## Slide 11
Code décimal | Code binaire naturel | Code binaire réfléchi
0 | 0 | 0000
1 | 1 | 0001
2 | 10 | 0011
3 | 11 | 0010
4 | 100 | 0110
5 | 101 | 0111
6 | 110 | 0101
7 | 111 | 0100
8 | 1000 | 1100
9 | 1001 | 1101
10 | 1010 | 1111
11 | 1011 | 1110
12 | 1100 | 1010
13 | 1101 | 1011
14 | 1110 | 1001
15 | 1111 | 1000
Le code Gray

## Slide 12
I. Les systèmes de codage binaires
Le codage des entiers négatifs : complément à 2
Le codage du nombre négatif s’effectue de la façon suivante :
Exemple sur 4 bit :
Règle : Le bit de poids fort est utiliser pour coder le signe :
 0 : si l’entier est positif
 1 : si l’entier est négatif
2 écrit en binaire sur 4 bits

## Slide 13
A. Définitions : Notions élémentaires en électroniques numérique
L’électronique combinatoire
1. Le système combinatoire
Pour réaliser de tels systèmes, on fait appel à des portes dites « logiques » correspondantes aux fonctions autorisées par l’algèbre de Boole

## Slide 14
I.1. Variable binaire
On appelle variable binaire (ou logique), une variable prenant ses valeurs dans l’ensemble {0, 1}.
Exemple : état d’un interrupteur, d’un bouton poussoir, la présence d’une tension,...
Soit a la variable associée à l’état d’un bouton poussoir, alors a = 0 (faux ou bas) signifie qu’il n’est pas actionné, a = 1 (vrai ou haut) signifie qu’il est actionné.
I.2. Equation logique
On appelle équation logique une combinaison de plusieurs variables logiques donnant l’état d’une variable dite de sortie associée. Cette combinaison est réalisée à l’aide d’opérations logiques :
Soit xi (i Î [1, n]) les variables d’entrée. L’équation A = f(xi ) définit l’état de la variable de sortie A.
I.3. Table de vérité
La table de vérité représente l’état de la variable de sortie pour chacune des combinaisons des n variables d’entrée (2n lignes).
B. La logique Booléenne

## Slide 15
II. Les Opérateurs
B. La logique Booléenne
Les incontournables
    OUI (Identité)
    ET (AND)
    OU (OR)
    NON (INV)
Les composées
    NON-ET (NAND)
    NON-OU (NOR)
    OU exlusif (XOR)
Leurs représentations
  Symbole électronique
  Equation logique
  Table de vérité
  Chronogramme
  Schéma contact électrique

## Slide 16
II.1. Opérateur OUI
Equation :
x est l’entrée, S la sortie : S = x.
L’ opérateur OUI est dite unaire (ne s’applique qu’à une seule opérande). Elle affecte à la variable de sortie l’état logique de la variable d’entrée.
B. La logique Booléenne

## Slide 17
II.2. Opérateur NON ou inverseur (not- INV)
B. La logique Booléenne
L’opératieur INV est une fonction unaire qui affecte à la variable de sortie l’état complémentaire de la variable d’entrée.

## Slide 18
II.3. Opérateur ET (AND)
B. La logique Booléenne
Equation : x et y les entrées, S la sortie, S = x.y = xy.
On note aussi l’opération ET par un V retourné :
x.y = x ∧ y (penser à l’intersection d’ensembles).

## Slide 19
II.4. Opérateur OU (OR)
B. La logique Booléenne
L’opération OU. Le signe est celui de l’addition (+), mais on lit « ou ».
C’est un opérateur binaire qui affecte à la variable de sortie l’état 1 si et seulement si une variable d’entrée est à 1. Cette définition induit directement le symbole ≥ 1.

## Slide 20
II.5. Opérateur NON ET (NAND)
B. La logique Booléenne
Cette fonction logique est le résultat de l’association
d’un NON et d’un ET. C’est un opérateur binaire qui
affecte à la variable de sortie l’état 0 si et seulement si les variables d’entrée sont à 1 simultanément

## Slide 21
II.6. Opérateur NON OU (NOR)
B. La logique Booléenne
Cette fonction logique est le résultat de l’association d’un NON et d’un OU. C’est un opérateur binaire qui affecte à la variable de sortie l’état 1 si et seulement si les variables d’entrée sont à 0 simultanément

## Slide 22
II.7. Opérateur OU EXCLUSIF (XOR)
B. La logique Booléenne
Cet opérateur logique binaire ne prend la valeur 1 que si une seule des entrées est à 1.

## Slide 23
B. La logique Booléenne
III. Les composants associés

## Slide 24
B. La logique Booléenne
III.1. Les composants numériques

## Slide 25
0,8 µm, 5V
1 200 000 transistors,
Intel 80486 16 à 100 MHz
0.250 µm, 3,3 V
7 500 000 transistors,
Penthium II 233 MHz à 450 MHz
1987
1997
B. La logique Booléenne
III.2. 30 ans d'évolution en Microélectronique
Aujourd'hui : Plus de 1 750 000 de transistors, 14 nm, 0,8V, Intel Core I5, I7, 4,2 GHz
2007
65 nm, 1 V
2* 291 000 000 transistors,
Core 2 Quad 3 GHz

## Slide 26
IV. Les tables de vérités et leurs utilisations
B. La logique Booléenne
La table de vérité recense l’ensemble des états d’une sortie pour toutes les combinaisons possibles des variables d’entrées
  Pour un système qui a :
    n entées
    m sorties
  La table de vérité possède :
    m+n colonnes représentant les variables d’entrées et de sorties
    2n lignes représentant toutes les combinaisons possibles des entrées

## Slide 27
IV. Les tables de vérités et leurs utilisations
B. La logique Booléenne
De la table de vérité on tire les équations non simplifiées du système qui possèderont x termes composés des n variables d’entrée
  Première forme canonique : Somme de produit
    Chaque terme de l’équation correspond à une combinaison des entrées pour laquelle Sk=1,
    on note a quand la variable a=1 et quand la variable a=0
  Seconde forme canonique : Produit de somme
    Chaque terme de l’équation correspond à une combinaison des entrées pour laquelle Sk=0,
    on note a quand la variable a=0 et quand la variable a=1

## Slide 28
IV. Les tables de vérités et leurs utilisations
Système
combinatoire
A
B
C
S
B. La logique Booléenne

## Slide 29
V. Les expressions logiques et leurs simplifications
V.1. Propriétés
B. La logique Booléenne
 | Fonction ET | Fonction OU
Commutativité |  | 
Associativité |  | 
Distributivité |  | 

## Slide 30
V.2. Les autres propriétés
B. La logique Booléenne

## Slide 31
V.3. Les autres propriétés
B. La logique Booléenne
Multiple du complément
Théorème du consensus
Dualité
  Si l’équation suivante est vrai :
  Alors par dualité en remplaçant tous les ET Par des OU et tous les OU par des ET on a :

## Slide 32
V.4. Propriétés de De Morgan.
B. La logique Booléenne
Les Opérateurs NAND (Non-ET) et NOR (Non-OU) sont universels ou complets
  On peut exprimer toutes les fonctions avec seulement des NOR ou seulement des NAND
1er Théorème
2nd Théorème
Exemple :

## Slide 33
VI. Les expressions logiques et leurs simplifications
B. La logique Booléenne
On considère l’exemple suivant :
Résoudre par l’algèbre en développant.
Résoudre par l’utilisation des propriétés de De Morgan

## Slide 34
C. Les tableaux de Karnaugh
Attention au codage : Code GRAY
I. Définition
Le tableau de Karnaugh est une représentation différente de toutes les possibilités d’évolution d’un système, sous forme de matrice
    C’est un tableau de 2n cases, n étant le nombre de variables.
    Dans chacune des cases, on place l’état de la sortie 0 ou 1 pour les combinaisons d’entrée correspondantes.
    On utilise le Code de GRAY pour numéroter les lignes et les colonnes et ainsi représenter les 2n combinaisons de la table de vérité
        On obtient ainsi des cases adjacentes : 1 seule variable d’entrée change d’état d’une case à l’autre

## Slide 35
C. Les tableaux de Karnaugh
II. Utilisation
Les tableaux de KARNAUGH permettent la simplification des équations logiques.
  Regroupement des cases par 2, 4, 8, 2n afin d’éliminer les variables qui change d’état dans le regroupement
    un regroupement de 2 cases élimine 1 variable;
    un regroupement de 2x cases élimine x variables.

## Slide 36
C. Les tableaux de Karnaugh
III.1. Des exemples de regroupements

## Slide 37
C. Les tableaux de Karnaugh
III.2. Solutions

## Slide 38
C. Les tableaux de Karnaugh
III.3. Des exemples de tableaux incomplets
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 1 | 0
01 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | x | x | x | x
11 | 1 | 0 | x | x
AB
CD
Les X représentent des combinaisons impossibles physiquement

## Slide 39
IV. Méthode de synthèse des systèmes combinatoires
Identifier les entrées : n entées
Identifier les sorties : p sorties
Etablir la table de vérité
  p+n colonnes représentant les variables d’entrées et de sorties
  2n lignes représentant toute les combinaisons possibles des entrées
Mettre sous forme algébrique
  1ère forme canonique : Somme de produit
  2ème fore canonique : Produit de somme
Simplification des équations de sorties
  Algèbre de Boole
  Table de Karnaugh

## Slide 40
Exemple de fonction
Gestion de sonnerie d’alerte d’une voiture
  Une sonnerie se déclenche dans la voiture lorsque
    Les feux sont allumés et que vous ouvrez la portière conducteur OU
    Les clefs sont sur le contact et vous ouvrez la portière conducteur
IV. Exemple de système