## Slide 1: Mécanique
Thibault Marsan
thibault.marsan@laas.fr

## Slide 2: Introduction
Mécanique : science qui étudie les mouvements
Mécanique du point
Principe d’action/réaction
Première et seconde lois de Newton
Trajectoire
Cinématique
Dynamique
…
Mécanique des fluides
Masse volumique
Viscosité
Pression
Force d’Archimède
…
Mécanique des solides
Déformations
Résistance des matériaux
Contraintes
Loi de Hooke
…
Mécanique des milieux continus

## Slide 3: Domaines d’application
Génie civil / Génie mécanique
  Déterminer la résistance des pièces aux charges qui lui sont appliquées
  Prévoir la rupture/l’endommagement d’un matériau ou d’un ouvrage d’art
  Définir une géométrie qui permet de résister aux charges tout en ayant un poids minimal
  Programmation des machines outils 3D
Robotique
  Déplacement dans l’espace (3D)
  Prédire les efforts et les couples mis en jeu dans les déplacements
  Prévoir les déformations des parties des robots si les charges manipulées sont trop importantes
  Modification des consignes en fonction des charges et donc des déformations

## Slide 4: Objectifs du cours
Revenir sur les bases de la description des mouvements
Statique des solides indéformables
  Charges appliquées à une poutre, un portique
  Charge soulevée par un bras
Introduction à la mécanique des solides déformables
  Flèche/déformation d’un bras robotisé
  Déformation d’un ouvrage d’art
  Résistance des poutres, des ouvrages

## Slide 5: Plan du cours
Equilibre statique des solides indéformables
Rappels mathématiques
Cinématique
Dynamique des solides indéformables

## Slide 6: Plan du cours
Equilibre statique des solides indéformables
Rappels mathématiques
Cinématique
Dynamique des solides indéformables
Définitions (notions de résultante, moment, point d’application)
Statique des solides
Efforts de liaison, PFS
Objectifs

## Slide 7: 1. Équilibre des solides indéformables
Points matériels : portion de l’espace suffisamment petit pour être considéré comme un point auquel est associé une masse
Système matériel : système constitué d’un ensemble de points (de particules) matériels
Solide indéformable (ou rigide) : système matériel pour lequel la distance entre les points matériels est constante
G
A
B
1.1 Hypothèses et définitions

## Slide 8: 1. Équilibre des solides indéformables
Les trois lois de Newton :
Première loi ou principe d’inertie :
  Si un corps n’est soumis à aucune force, alors sa vitesse est constante : le corps est alors soit au repos, soit il suit un mouvement rectiligne uniforme
Deuxième loi de Newton (ou principe fondamental de la dynamique) :
  L’accélération d’un corps est parallèle et directement proportionnelle à la force appliquée sur celui-ci. Cette accélération est dans la même direction que , et inversement proportionnelle à la masse du corps :
Troisième loi de Newton (ou principe d’action réaction) :
  Lorsqu’un premier corps exerce une force sur un second corps, ce dernier exerce simultanément une force sur le premier. Ainsi et sont égales et de direction opposées.
1.1 Hypothèses et définitions
Isaac Newton
1703 - 1727

## Slide 9: 1. Équilibre des solides indéformables
1.2 Force, résultante et moment
Il existe plusieurs types de forces
Forces extérieures
Forces intérieures
Force de contact
Force de surface
Force volumique
Qui s’appliquent sur le solide que l’on étudie
Qui assurent la cohésion du solide
Ex : réaction des pieds sur le sol
Ex : force de pression
Ex : gravité

## Slide 10: 1. Équilibre des solides indéformables
1.2 Force, résultante et moment
Effet des forces sur un solide
Mouvement de translation dans la direction de la résultante des forces
A
B
A
P
Mouvement de rotation autour du point P caractérisé par le moment exercé par au point P
Notation moment :
Notation force :

## Slide 11: 1. Équilibre des solides indéformables
C
D
1.2 Force, résultante et moment
Force
  Point d’application
    A
  Direction
    Horizontale
  Sens
    Vers le bas
  Intensité (en Newton)
    200 N
Résultante
A
B
O

## Slide 12: 1. Équilibre des solides indéformables
1.2 Force, résultante et moment
Moment au point B avec une force appliquée en A
Le produit vectoriel
C
D
A
B
O
Le bras de levier
La force

## Slide 13: 1. Équilibre des solides indéformables
Formule du transport de moment
C
D
1.2 Force, résultante et moment
Moment au point C avec une force appliquée en A
A
B
O
Relation de Chasles
Distributivité du produit vectoriel

## Slide 14: 1. Équilibre des solides indéformables
1.2 Force, résultante et moment
Force :
  On utilise , une densité de force par unité de volume (en )
Résultante :
Moment :
Qu’est ce que cela change lorsque l’on considère un système continu ?
M
O

## Slide 15: 1. Équilibre des solides indéformables
1.3 Principe fondamental de la statique
Une particule est à l’équilibre si la résultante des forces qui s’appliquent sur la particule est nulle
Théorème de la résultante statique :
Théorème du moment statique :
Tous les moments doivent être calculés au même point
!

## Slide 16: 1. Équilibre des solides indéformables
1.3 Principe fondamental de la statique
O
A
B
Principe de la balance romaine

## Slide 17: 1. Équilibre des solides indéformables
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons
S
S1
S2
Il faut isoler le solide que l’on étudie

## Slide 18: 1. Équilibre des solides indéformables
Pour déterminer les efforts extérieurs, on commence par caractériser la nature de la liaison
Dans le cas d’un problème plan (2D), on ne considère que trois degrés de liberté :
Pour supprimer un ddl (degré de liberté), il faut exercer une action mécanique sur le solide
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons
  Le mouvement d’un solide dans l’espace est une combinaison de rotations et de translations.
  Rotations :
  Translations :

## Slide 19: 1. Équilibre des solides indéformables
Les liaisons mécaniques s’opposent à certains mouvements entre les solides, on a donc la correspondance :
1 degré de liberté (ddl) supprimé dans 1 direction = 1 réaction de liaison dans cette direction
Appui simple :
  Liaison ponctuelle, supprime une translation (ici verticale).
  1 inconnue de liaison
Articulation :
  Liaison articulée. Supprime toutes les translations.
  2 inconnues de liaison et
Encastrement :
  Liaison rigide qui supprime tous les ddls en ce point.
  3 inconnues de liaison , , et
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons

## Slide 20: 1. Équilibre des solides indéformables
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons
Les liaisons mécaniques s’opposent à certains mouvements entre les solides, on a donc la correspondance :
1 degré de liberté (ddl) supprimé dans 1 direction = 1 réaction de liaison dans cette direction
  Liaisons internes :
        Liaison interne articulée
        2 inconnues de liaison et
        Liaison interne rigide
        3 inconnues de liaison , , et
De manière générale, lorsque deux solides sont « liés », connaître la nature de la liaison permet de réduire le nombre d’inconnues

## Slide 21: 1. Équilibre des solides indéformables
Le PFS nous donne trois équations de la statique, qui vont nous permettre de déterminer les inconnues de liaison des structures.
Dans certains cas, il y a soit trop ou pas assez d’inconnues pour le nombre d’équations, on parle de notion d’équilibre des systèmes.
Il existe une classification des systèmes mécaniques vis-à-vis de la statique externe :
  Hypostatique : Système instable ou libre → Liaisons insuffisantes
  Isostatique : Système stable → Statiquement soluble
  Hyperstatique : Système stable → Statiquement insoluble (trop de liaisons)
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons
Équilibre
Équilibre stable
Équilibre instable

## Slide 22: 1. Équilibre des solides indéformables
Pour déterminer l’état d’équilibre d’un système, on calcule le degré d’hyperstaticité de la structure :
Degré d’hyperstaticité = nombre d’inconnues – nombre d’équations
Si h<0, pas assez de liaisons : la structure est hypostatique
Si h=0, juste assez de liaisons pour supprimer les ddls : la structure est isostatique
Si h>0, trop de liaisons : la structure est hyperstatique de degré h
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons
1 barre = 3 équations de la statique
2 appuis simple = 2 inconnues
, le système est donc hypostatique
, le système est donc isostatique
, le système est donc hyperstatique de degré 1

## Slide 23: 1. Équilibre des solides indéformables
Pour chaque solide pris séparément, le PFS donne 3 équations
Une barre : 3 équations
Un nœud rigide : 3 équations
Un nœud articulé : 2 équations
Les liaisons donnent des inconnues :
Les barres et les nœuds donnent les équations :
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons
  , hyperstatique de degré 4

## Slide 24: 1. Équilibre des solides indéformables
Pour cette structure :
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons
Le système est isostatique
Équivaut à une barre :
équations
Peut se simplifier en :
Peut se simplifier en :

## Slide 25: 1. Équilibre des solides indéformables
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons
O
Encastrement
B
pivot
Appui ponctuel
L
L
O
B
A
Calculer le degré d’hyperstatisme pour ces systèmes :

## Slide 26: 1. Équilibre des solides indéformables
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons
Encastrement
Appui ponctuel
O
B
A
Appui ponctuel
O
B
A
Calculer le degré d’hyperstatisme pour ces systèmes :

## Slide 27: 1. Équilibre des solides indéformables
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons
Calculer le degré d’hyperstatisme pour ces systèmes :
Encastrement
Pivot
O
B
A
L
L/2
L/2
Appui ponctuel
Appui ponctuel
B
O
Encastrement

## Slide 28: 1. Équilibre des solides indéformables
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons
Calculer le degré d’hyperstatisme pour ce système :
B
A
Appui ponctuel
Pivot
F
E
D
C
A : 2 pivots (1 ext et 1 int)
B : 4 pivots
C : 1 pivot (int) + 1 appui (ext)
D : 2 pivots
E : 2 pivots
F : 2 pivots
Soit : 13 pivots => 26 inconnues et 1 appui => 1 inconnue
Au final, 27 inconnues de liaison
Il y a 9 barres donc équations
, le système est isostatique

## Slide 29: 1. Équilibre des solides indéformables
1.4 Efforts extérieurs, efforts de liaisons
Calculer le degré d’hyperstatisme pour ce système :
A : 3 pivots (1 ext et 2 int)
B : 2 pivots (int) + 1 appui (ext)
C : 2 pivot
D : 2 pivots
Soit : 9 pivots => 18 inconnues et 1 appui => 1 inconnue
Au final, 19 inconnues de liaison
Il y a 6 barres donc 3x6=18 équations
, le système est hyperstatique de degré 1
B
A
Appui
ponctuel
Pivot
D
C