## Slide 1: Mécanique
Thibault Marsan
thibault.marsan@laas.fr

## Slide 2: Plan du cours
Equilibre statique des solides indéformables
Rappels mathématiques
Cinématique
Dynamique des solides indéformables
Définitions
Calcul de position, vitesse, accélération
Composition de vitesses et d’accélérations
Objectifs

## Slide 3: 4. Dynamique
4.1 Quelques définitions
Dynamique : Contrairement à la cinématique, la dynamique est l’étude du mouvement d’un corps dans ses rapports avec les forces qui en sont les causes.
Le mouvement est relatif : il dépend donc du référentiel
Conséquence de la première loi de Newton ou principe d’inertie :
  Lorsque l’on cesse de pousser un objet, il ne s’arrête pas immédiatement.
    Si un corps arrête son déplacement, c’est qu’une action a été exercée sur lui (ex : frottement)
  De même, un objet au repos ne se met pas en mouvement de lui-même, une action spécifique (ex : force extérieure) est nécessaire.
Le mouvement, ou l’absence de mouvement, a un caractère intrinsèque : l’inertie.

## Slide 4: 4. Dynamique
4.2 Référentiels Galiléens
Il existe une classe particulière de référentiels : les référentiels dits d’inertie, inertiels, ou galiléens.
Le référentiel galiléen se définit comme un référentiel idéal dans lequel le principe fondamental de la dynamique est vérifié. Tout corps ponctuel libre est alors soit en mouvement de translation rectiligne uniforme, soit au repos.
  Si un corps est immobile (), il continuera de l’être. S’il est en mouvement avec une vitesse non nulle, il a conservera indéfiniment à l’identique (norme et direction)
Bien que cette définition pose des conditions très fortes, de tels référentiels existent.
Dans ce type de référentiels, les vitesses se composent ou s’additionnent vectoriellement (cf chapitre 3 sur la cinématique)

## Slide 5: 4. Dynamique
4.3 Principe fondamental de la dynamique pour un point
Principe fondamental de la dynamique : Dans un référentiel galiléen, l’accélération du centre d’inertie d’un système de masse constante et proportionnelle à la résultante des forces qu’il subit, et inversement proportionnelle à .
Soit :
Ce principe peut se traduire par « si rien de particulier n’arrive à un corps, sa vitesse reste constante, son accélération est donc nulle » (dans un référentiel galiléen)
Attention ! À ce stade, cette équation définit uniquement la notion de force. Si la vitesse varie, il y a une accélération et donc une force qui s’applique sur le corps.

## Slide 6: 4. Dynamique
4.3 Principe fondamental de la dynamique pour un point
Dans un référentiel absolu (ou galiléen), pour tout point de masse :
Cas particulier si l’accélération est nulle, en d’autres mots si le mouvement uniforme alors :
Attention ! Le point n’est pas forcément statique

## Slide 7: 4. Dynamique
4.4 Principe fondamental de la dynamique pour un solide
Dans un référentiel absolu (ou galiléen), on considère des masses liées ainsi que le centre de gravité G. Le principe fondamental s’écrit :
Calcul du centre d’inertie :

## Slide 8: 4. Dynamique
4.5 Principe fondamental de la dynamique pour un solide déformable
Dans un référentiel absolu (ou galiléen), on considère un solide de masse volumique et de volume .
On définit la quantité de mouvement comme étant :
Ainsi, le principe fondamental de la dynamique s’écrit :